AVISO DE CONVOCATORIA

INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTAS

Que mediante Decreto No. 24-2018-DNMySC de fecha 16 de abril de 2018, publicado en la Gaceta Oficial No.28520-B, de fecha 8 de mayo de 2018, se reglamenta el Artículo 330 de la Ley No. 72 del 13 de noviembre de 2017, que dicta el Prepuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2018, para exceptuar al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, de la aplicación de la Ley 22 del 2006, sobre contratación pública para la adquisición de insumos, mantenimientos y repuestos necesarios para mantener el servicio público. Siempre y cuando el monto de la contratación sea inferior a la suma de setecientos cincuenta mil balboas (B/.750,000.00).

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales IDAAN, cuenta con 10 Plantas Potabilizadoras en el área de Panamá Este y Darién, para la prestación del servicio público de agua potable, las cuales están confrontando problemas de desgastes en los diferentes equipos por la alta sedimentación en las tomas, situación que desgastan los ejes de las bombas, como es el caso de las bombas de agua cruda de las Plantas de Yaviza, Villa Darién, Río Pacora cuyo caudal es tratado por la Planta Potabilizadora Centenario, y Chepo. Cabe destacar que estas bombas trabajan todo el año y solo se detienen cuando existe algún problema en los motores o, por mantenimiento.

Es importante señalar que en Yaviza no existe desarenador por lo que, se generan daños constantes en las bombas por obstrucción de plásticos, troncos y cualquier otro material que arrastra el río y a su vez entran al canal de la toma.

Las plantas antes mencionadas abastecen a las comunidades de: en Darién: Arimae, La Cantera, La Lomita, Santa Fe, Metetí, Chepo: La Primavera, La Duque, 20 de abril, Las Margaritas sectores 1; 2; 3; 4 y 5, La Olimpia, Loma del Rio, Pacora: Las Garzas, Cabra y Las Mireyas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO

Para la reparación y restauración de los equipos señalados, se requiere con carácter prioritario, los Servicios de tornería para la reparación de las bombas de agua cruda, a fin de seguir prestando el servicio de suministro de agua potable a las distintas comunidades y que las mismas no se vean afectadas por el no funcionamiento de las Plantas Potabilizadoras. Para tales efectos los trabajos a realizar son los siguientes: Confección de rosca de diferentes tamaños, rectificación de tazones, reconstrucción de bujes de neopreno, entre otras.

Los servicios a cotizar se detallan a continuación:

| Descripción | Cant. | Precio Unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicio de tornería para los siguientes Trabajos: Bomba de la Palma: Suministro e instalación de 2 bridas en tramos de 5´ y una en sobrante. Ajuste de plancha, abrir 4 agujeros en la misma, hacer guía, agrandar diámetro interno. Fabricación de 3 ejes de 1” con rosca en ambos extremos: 1de 114” 1 de 60” 1 sobrante del tubo de 3” existente Reconstrucción de estopero Rectificar rosca de cabezal Suministro de Niple, rosca en ambos extremos de 4” de largo. Suministro de flanche de 8” Rectificar rosca de 8” en adaptador y fabricar flanche a la medida. Extraer flansh enroscado en tubo de 6”. Rectificar rosca interna. Corte y confección de rosca de 4 tubos de 1.20mts rosca de 6”. Por centrar codo de lado cuadrado a base de bomba. Confección de 4 guías para centrar codo. Confección de 4 agujeros pasantes de 5/8”. Soldadura de hierro fundido. Confección de 4 agujeros en bomba sin desarmarla. Confección de 4 roscas de 5/8”. Reconstrucción de estopero y fabricación de bushing. Planta de Yaviza – Darién Rectificación de pista de 7 tazones e instalar bushing de neopreno. Confección de 6 casquillos para guía e instalarlos, en acero inoxidable. Fabricación de eje de 1” de diámetro por 5´ de largo en acero inoxidable, rosca en un extremo. Fabricación de bushing para estopero e instalarlo. Suministro e instalación de bushing en 5 guías. 5 ejes de 1” por 10´ de largo, con rosca en ambos extremos de 2” de largo, 12 hilos por pulgada, con 4 copling de 1”. Material y mano de obra. | 1 |  |  |
| Planta de Pacora Fabricación de eje propulsor en acero inoxidable. Rectificación de asiento de sello en base de aluminio. Suministro de balinera y sello mecánico. Servicio de Tornería para los siguientes trabajos: Bomba de agua cruda de Pacora: Rectificar 3 tazones para colocarle bujes de Neopreno. Confección de 4 ejes de bajada de 1 ½” de las siguientes medidas: 2 de 10´de largo 1 de 70” de largo 1 de 74” de largo Confección de Eje de bomba de 45” de largo. Reparación de estopero y fabricación de bushing. Suministro de Buje de Neopreno para eje de 2”. Cortar eje a la mitad y confeccionar rosca en un extremo. Fabricación de bushing para 1 estopero. Reconstrucción de oreja de estopero y fabricación de bushing de estopero. Turbina #1 de Yaviza – Darién. Rectificar 7 tazones para colocarle bujes de Neopreno de 1” x 1- 5/8” Cambiar buje de Neopreno de 5 guías, medida 1”x 2”. Confección de eje de bomba de 46 ½” de largo rosca izquierda de un solo extremo. Confección de 4 ejes de 1” de diámetro por 10´de largo, rosca izquierda en ambos extremos. Confección de 1 eje de 1” de diámetro por 5´largo, rosca izquierda en ambos extremos. Confección de 1 eje de 1” de diámetro por 2´largo, rosca izquierda en ambos extremos. Confección de bushing de bronce para estopero de 1” de diámetro interno. Confección de 6 bujes cónicos y ajustar a eje de bomba e impulsadores. Extraer tornillo partidos a 2 tubos de 4” de hierro. Turbina #4 de Yaviza – Darién: Rectificar 7 tazones para colocarle bujes de 1 Neopreno de 1” x 1-5/8”. Cambiar buje de neopreno de 5 guías, medida 1” x 2. Confección de eje de bomba de 46 ½” de largo rosca izquierda en un solo extremo. Confección de 4 eje de 1” de diámetro por 10´largo, rosca izquierda en ambos extremos. Confección de 1 eje de 1” de diámetro por 5´largo, rosca izquierda en ambos extremos. Confección de 1 eje de 1” de diámetro por 2´largo, rosca izquierda en ambos extremos. Confección de bushing de bronce para estopero de 1” de diámetro interno. Confección de 6 bujes cónicos y ajustar a eje de bomba e impulsadores. Extraer tornillos partidos a 2tubos de 4” de hierro. Bomba de Yaviza Reconstrucción de 7 tazones y colación de bujes de neopreno. Confección de rosca en un extremo para eje 1 ¼” (material suministrado por el cliente). Ajuste de bushing de neopreno (material suministrado por el cliente). Ajustar impulsador cónico de 1 – ¾” a 1 – ¼”. Reconstrucción de 5 guías. Reconstrucción de estopero y fabricación de bushing. | 1 |  |  |
| Bomba de Metetí Corte de confección de rosca en ambos extremos para 2 ejes de 1 ¼” por 5´de largo. Corte y confección de rosca en ambos extremos para 2 ejes de 1 ¼” por 10 de largo. Rectificar 7 tazones para colocarles bujes de neopreno (el IDAAN suministra los bujes). Confección de eje de 1 ¾” por 74” de largo, rosca en un extremo (suministro eje). Confección de 3 casquillos desmontables en material de acero de 6” de diámetro externo por 5” diámetro interno por 4” de largo para ajustar guía. | 1 |  |  |
| Eje de 1 ½” por 51” de largo, enderezar y rectificar eje, confección de rosca en un extremo, extraer acople. Reconstrucción de estopero y fabricación de bushing. Confección de rosca en un extremo en 2 ejes de 1 ½” de: 1 de 70” de largo 1 de 74” de largo Confección de 1 eje de 1 ¼” por 45” de largo. Suministro de material y confección de rosca en un extremo. Rectificar 3 tazones, trabajos a realizar: rectificar bushing de bronce y alinear los 3 tazones en un solo eje para evitar vibración. | 1 |  |  |
| Bomba de Metetí Confección de rosca en ambos extremos para 4 ejes de 1 – ¼ “: 2 de 10´y 2 de 5´. Confección de bushing de estopero para eje de 1 – ¼”. Confección de eje de bomba, 1- ¾” por 75” de largo, rosca en un solo extremo (suministro de eje). | 1 |  |  |
| Confección de 2 bushing cónicos para impulsadores de la bomba de agua cruda de Pacora. | 1 |  |  |
| Servicio de Tornería para los siguientes trabajos: Bomba de agua cruda N°1 de Chepo Confección de 3 bushing de bronce para tazones. Instalar bujes de neopreno en 3 guías (suministrar bujes de neopreno). Reconstrucción de estopero y fabricación de bushing. Confección de rosca en ambos extremos para eje de 1 ¼” de 67” de largo. Suministro de material y confección de 3 ejes de 1 – ¼”. 1 de 88” de largo 2 de 10´de largo Confección de 1 eje de 2 – 3/16” por 45” de largo. Suministro de material y confección de rosca en un extremo de 1 – ¼”, con cuñero. Bomba de agua crudo N°2 de Chepo. Confección de 3 bushing de bronce para tazones. Rectificar 3 tazones para colocarle bujes. Instalar bujes de neopreno en 3 guías (suministrar bujes de neopreno). Confección de 4 ejes de 1 – ¼”, suministro de material: 1 de 67” de largo, con cuñero de 3/8 x 7” de largo rosca derecha de 5” de largo, rosca izquierda en el otro extremo. 1 de 88” de largo, rosca izquierda en ambos extremos. 2 de 10´de largo, rosca izquierda en ambos extremos. Confección de 1 eje de 2- 3/16” por 45” de largo. Suministro de material y confección de rosca en extremo 1 – ¼”, con cuñero. Reconstrucción de estopero y fabricación de bushing. | 1 |  |  |
| Trabajos en tubo de bajada de 12” de diámetro con brida de 13 ½”. | 1 |  |  |
|  | Sub – total |  |
|  | ITBM 7% |  |
|  | Total B/. |  |

TIEMPO DE ENTREGA: 15 días calendario.

FORMA DE PAGO: Al Crédito

GARANTÍA: 3 Meses.

La propuesta económica será recibida en un sobre cerrado, en el Departamento de Compra de la Institución, el día y a la hora que señala el aviso de convocatoria.

De ser beneficiado con la adjudicación, deberá entregar en el Departamento de Compra, en un plazo no mayor de tres días hábiles, la siguiente documentación:

- Certificado de Existencia del Proponente.

- Copia de Certificado de Registro Público, en caso de ser persona natural fotocopia de la cedula de identidad personal debidamente autenticada ante notario.

- Copia del Aviso de operación, CONSONO, con los bienes o servicios solicitados por la Institución.

- Paz y Salvo de la Caja de Seguro Social. Si no es cotizante, la certificación de la Caja de Seguro Social, que certifica que no lo es, debe estar dirigida al Instituto De Acueductos Y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

- Paz y Salvo de la Dirección General de Ingresos, del Ministerio de Economía y Finanzas.

- Original de la Declaración Jurada de medidas de retorsión, debidamente notariada y con fecha y sello, a partir de la publicación de la invitación.

- Original de la Declaración Jurada que certifica que el proveedor no se encuentra incapacitado para contratar con las entidades estatales.