AVISO DE CONVOCATORIA

INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTAS

Que mediante Decreto No. 24-2018-DNMySC de fecha 16 de abril de 2018, publicado en la Gaceta Oficial No.28520-B, de fecha 8 de mayo de 2018, se reglamenta el Artículo 330 de la Ley No. 72 del 13 de noviembre de 2017, que dicta el Prepuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2018, para exceptuar al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, de la aplicación de la Ley 22 del 2006, sobre contratación pública para la adquisición de insumos, mantenimientos y repuestos necesarios para mantener el servicio público. Siempre y cuando el monto de la contratación sea inferior a la suma de setecientos cincuenta mil balboas (B/.750,000.00).

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales IDAAN, cuenta con la Planta Potabilizadora  de Pacora en el área de Panamá Este, para la prestación del servicio público de agua potable a comunidades aledañas del sector, la cual está confrontando problemas con el sistema eléctrico, bombas y motores en los diferentes equipos por más de 10 años. Actualmente la planta solamente produce el 50% de su producción nominal de diseño por lo cual se hace urgente estos trabajos eléctricos para la garantizar la protección a los equipos y proceder a la instalación de las nuevas bombas de baja carga.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO

Servicio de fabricación, instalación y puesta en servicio del Centro de Control de Motores (CCM) en la Estación de Baja Carga de la Toma de la Planta Potabilizadora de Pacora.

Los servicios a cotizar se detallan a continuación:

| Descripción | Cant. | Precio Unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Los Centro de Control de Motores | 4 |  |  |
| El tablero debe ser para exteriores y tener unas dimensiones 2000mm x 800mm x 500mm, de fibra de vidrio reforzada con poliéster. |  |  |  |
| El arrancador suave debe ser de 480 VAC/60hp, Control HOA, Protección contra sobrecarga, desbalance de fases y ciclaje rápido. Contactor bypass integrado. Protección de los SCR. Grado industrial. Nema 3R. |  |  |  |
| Tener un interruptor principal para motores de 60 hp, 480V, UL aprobado. |  |  |  |
| Debe tener los respectivos fusibles para cada fase, para motores de 60 hp, 480V. |  |  |  |
| Un contactor de 400A, tapas removibles para fácil inspección, bobina incluida. |  |  |  |
| Un transformador de control, 480V/120-240V. |  |  |  |
| Un trasformador diferencial. |  |  |  |
| Debe tener un controlador lógico programable (PLC) con su respectivo programa de operación. |  |  |  |
| Accesorios tales como: cables, terminales, marquillas, botonera, etc. |  |  |  |
| Se deberán hacer pruebas internas, pruebas de lazo, pruebas de arranque y puesta en marcha. |  |  |  |
| Deberá contar con todos los planos de fuerza y control |  |  |  |
| Deberá contar con todas las protecciones necesarias |  |  |  |
| Desarrollo de programas del PLC |  |  |  |
| Desarrollo de despliegue HMI. |  |  |  |
|  | Sub– total |  |
|  | ITBM (7%) |  |
|  | Total B/. |  |

TIEMPO DE ENTREGA: 30 días calendario.

FORMA DE PAGO: Al Crédito

GARANTÍA POR DEFECTOS DE FÁBRICA Y MANO DE OBRA: 12 Meses.

La propuesta económica será recibida en un sobre cerrado, en el Departamento de Compra de la Institución, el día y a la hora que señala el aviso de convocatoria.

De ser beneficiado con la adjudicación, deberá entregar en el Departamento de Compra, en un plazo no mayor de tres días hábiles, la siguiente documentación:

- Fianza de Cumplimiento por el 10% del valor de la oferta

- Certificado  de Paz y Salvo del IDAAN.

- Certificado de Paz y Salvo de la Caja de Seguro Social.

- Certificado de Paz y Salvo emitido por la Dirección General de Ingresos.

- Copia del aviso de operación

- Copia de la cédula vigente del representante legal.

- Declaración Jurada de Medida de Retorsión.

- Declaración Jurada que certifique que la empresa no se encuentra en las situaciones comprendidas en el Articulo 19 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de Junio de 2006.

- Declaración Jurada que certifique que las piezas o repuestos suministrados o confeccionados cumplen con lo solicitado por el IDAAN.

- Carta de Garantía de los Bienes Suministrados.

- Certificado de Existencia del Proponente.