AVISO DE CONVOCATORIA

INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTAS

Que mediante Decreto No. 24-2018-DNMySC de fecha 16 de abril de 2018, publicado en la Gaceta Oficial No.28520-B, de fecha 8 de mayo de 2018, se reglamenta el Artículo 330 de la Ley No. 72 del 13 de noviembre de 2017, que dicta el Prepuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2018, para exceptuar al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, de la aplicación de la Ley 22 del 2006, sobre contratación pública para la adquisición de insumos, mantenimientos y repuestos necesarios para mantener el servicio público. Siempre y cuando el monto de la contratación sea inferior a la suma de setecientos cincuenta mil balboas (B/.750,000.00).

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN.

- El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), dentro de sus facultades legales, otorgadas mediante Ley Orgánica No. 77 de 2001, específicamente el artículo 2, mantiene la responsabilidad de dirigir, promover coordinar, supervisar, investigar y aplicar las normas establecidas por la autoridad competente para proveer a sus usuarios el servicio público eficiente que garantice la recolección, tratamiento, disposición, saneamiento y evacuación las aguas servidas.

- Para llevar a cabo la responsabilidad de la ejecución del servicio de operación, mantenimiento de las infraestructuras del Sistema de Alcantarillado, Colectoras e Interceptores, Tanques Sépticos y Plantas de Tratamientos en el Área Metropolitana y a nivel nacional, el IDAAN ha invertido grandes sumas de dinero en la adquisición de equipos de succión, denominados Equipos Combinados de Limpieza y Mantenimiento de Alcantarillado, para la realización de tareas técnicas y específicas como son: limpieza de drenajes pluviales, sanitarios, en todos los Sistemas de Alcantarillados, por medio de succión al vacío y expulsión de agua a alta presión, logrando así la desobstrucción de drenajes, alcantarillados, y tuberías pluviales colapsadas por tierra, lodo, grasa, piedra entre otros materiales.

- El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), para realizar estas tareas, requiere que estos Equipos de Limpieza y Mantenimiento de Alcantarillado cuenten con el complemento primordial que son las MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN.

- Para tales efectos se publicó el acto de licitación pública No. 2018-2-66-0-08-LP-013905 al portal de PANAMACOMPRAS el día 27 de abril del 2018 y se convocó la participación el día 09 de mayo del 2018.

- Luego de la publicación del Informe de Comisión Verificadora el día 21 de mayo de 2018, una de las empresas participantes que resultó descalificada, interpone Acción de Reclamo ante la Dirección General de Contrataciones Públicas, misma que fue resuelta por la Dirección General de Contrataciones Públicas, mediante Resolución No. DF-536-2018 de fecha 6 de junio de 2018, a través de la cual confirma lo actuado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales.

- El día 27 de junio de 2018, la misma empresa interpone Recurso de Impugnación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, contra la Resolución 208 de fecha 14 de junio de 2018, que adjudica el acto público, la cual se encuentra en estado de resolver a la fecha.

- La presente situación ha dilatado la adquisición del bien, causando graves perjuicios a la operación del IDAAN, ya que contamos con una serie de equipos costosos que, por la falta de este implemento, no pueden completar las tareas de limpieza a los sistemas de alcantarillado que actualmente están colapsados y que afectan de manera directa la salud de la población.,

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO

MANGUERAS DE 1”, ROLLO DE 400 PIES, 2500 PSI COLOR NARANJA

Temperatura:

De -40° C a +66° C

Construcción:

Tubo interno de poliolefina amarillo. Refuerzo trenzado de fibra sintética de alta resistencia. Cubierta de poliuretano naranja con bajo coeficiente de fricción (resbaladiza) resistente a la abrasión.

(la resistencia será sometida a la prueba antes de su aceptación definitiva)

Especificaciones Nominales.

Diámetro interno nominal: 1” Diámetro externo nominal: 1.46” Presión máxima de operación: 2500 PSI Radio de curvatura mínima: 6”

MANGUERAS DE ¾”, ROLLO DE 400 PIES, 2500 PSI COLOR NARANJA

Temperatura:

De -40° C a +66° C

Construcción:

Tubo interno de poliolefina amarillo. Refuerzo trenzado de fibra sintética de alta resistencia.

Cubierta de poliuretano naranja con bajo coeficiente de fricción (resbaladiza) resistente a la abrasión. (la resistencia será sometida a la prueba antes de su aceptación definitiva)

Especificaciones Nominales.

Diámetro interno nominal: 3/4” Diámetro externo nominal: 1.18” Presión máxima de operación: 2500 PSI Radio de curvatura mínima: 5”

| RENGLÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | Manguera de alta presión ¾” Rollo de 400 pies 2500 PSI |  |
| 2 | 5 | Manguera color naranja de 1” Rollo de 400 pies, 2500 PSI. |  |
|  |  | TOTAL |  |
|  |  | ADJUDICACIÓN: GLOBAL LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES GARANTÍA: 6 MESE POR DEFECTO DE FÁBRICA FORMA DE PAGO: CREDITO |  |

TIEMPO DE ENTREGA: 5 días hábiles. (No hay prorroga)

FORMA DE PAGO: Al Crédito

GARANTÍA: 6 Meses.

La propuesta económica será recibida en un sobre cerrado, en el Departamento de Compra de la Institución, el día y a la hora que señala el aviso de convocatoria.

OBSERVACIÓN

De ser beneficiado con la adjudicación, deberá entregar en el Departamento de Compra, en un plazo no mayor de tres días hábiles, la siguiente documentación:

- Fianza de Cumplimiento por el 10% del valor de la oferta

- Certificado  de Paz y Salvo del IDAAN.

- Certificado de Paz y Salvo de la Caja de Seguro Social.

- Certificado de Paz y Salvo emitido por la Dirección General de Ingresos.

- Copia del aviso de operación

- Copia de la cédula vigente del representante legal.

- Declaración Jurada de Medida de Retorsión.

- Declaración Jurada que certifique que la empresa no se encuentra en las situaciones comprendidas en el Articulo 19 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de Junio de 2006.

- Declaración Jurada que certifique que las piezas o repuestos suministrados o confeccionados cumplen con lo solicitado por el IDAAN.

- Carta de Garantía de los Bienes Suministrados.

- Certificado de Existencia del Proponente.