AVISO DE CONVOCATORIA

INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTAS

Que mediante Decreto No. 24-2018-DNMySC de fecha 16 de abril de 2018, publicado en la Gaceta Oficial No.28520-B, de fecha 8 de mayo de 2018, se reglamenta el Artículo 330 de la Ley No. 72 del 13 de noviembre de 2017, que dicta el Prepuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2018, para exceptuar al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, de la aplicación de la Ley 22 del 2006, sobre contratación pública para la adquisición de insumos, mantenimientos y repuestos necesarios para mantener el servicio público. Siempre y cuando el monto de la contratación sea inferior a la suma de setecientos cincuenta mil balboas (B/.750,000.00).

“EXTRACCIÓN Y DISPOSICION DE TREINTA Y SIETE MIL (37,000) METROS CÚBICOS DE LODOS DE LAGUNA DE OXIDACIÓN DE DAVID, CHIRIQUI”

# ANTECEDENTES, OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO Y MOTIVO DE LA ADQUISICION.

# ANTECEDENTES.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales IDAAN, cuenta con una Laguna de Oxidación en la Provincia de Chiriquí, Ciudad de David, Sector de la Rivera, para el tratamiento de desechos líquidos de la Ciudad y áreas aledañas al sector, la cual está colapsada confrontando problemas por la acumulación excesiva de sedimentos y lodos, lo que provoca la emanación de olores desagradables que están afectando a las comunidades colindantes y una sobrecarga de contaminantes en un efluente de aguas que no cumplen con los parámetros estipulados en las normativas ambientales vigentes por falta de mantenimiento.

# OBJETIVO.

Contratar una empresa  para la extracción, deshidratación y  disposición de sedimentos y lodos, retorno de las aguas luego de la extracción y deshidratación de los sedimentos de la Laguna de Oxidación en el Sector de la Rivera con el objetivo de brindar un tratamiento adecuado a las aguas servidas de la Laguna de Oxidación de la Ciudad de David en cumplimiento de  los Reglamentos Técnicos DGNTI COPANIT 35-2000 y 47-2000, que regulan las descargas de aguas residuales a los cuerpos de agua naturales y el tratamiento de lodos y prestar un servicio eficiente y adecuado a la comunidad a fin de evitar una epidemia sanitaria.

# MOTIVO DE LA ADQUISICION.

Debido a las continuas quejas de la comunidad se hace necesario brindar un tratamiento adecuado a las aguas servidas provenientes de la  laguna de oxidación en estricto cumplimiento de los Reglamentos Técnicos 35-2000 y 47-2000, que regulan las descargas de aguas residuales a los cuerpos de agua naturales y el tratamiento de lodos, y prestar un servicio eficiente y adecuado mediante la contratación de un proveedor privado, ya que el IDAAN no cuenta con el equipo ni el personal técnico adecuado para la realización de dichos trabajos.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El contratista deberá cumplir con las normas de legales que regulan el tratamiento de aguas servidas, además deberá cumplir con lo siguiente:

| Descripción | Cant. | Precio Unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicio mantenimiento de la laguna de oxidación para la succión y extracción de sedimentos. | 37,000 m3 |  |  |
| Tiempo para iniciar el servicio | 3 meses |  |  |
| Tiempo para la realización del servicio | 4 meses |  |  |
| Dimensiones de la Laguna de Oxidación Largo Ancho Profundidad Se habilita un área para operación junto a la laguna | 597 m 97 2.2 m 1,350 m2 |  |  |
| El equipo de dragado industrial debe succionar sólidos hasta de 1.5 pulgadas de diámetro. Debe garantizar hasta 40 metros cúbicos de sedimentos por hora de producción. Con un volumen máximo de succión de 700 gpm. Protección en la cabeza de la draga para la membrana Geotextil. Disposición de sedimentos hasta 100 metros de distancia incluyendo la consideración de una pendiente o talud de hasta 10 metros de altura Presentar Ficha técnica de los equipos a utilizar. |  |  |  |
| Equipos para realizar la deshidratación de las aguas y sedimento succionados. El equipo de deshidratación por filtrado de prensa o tornillo tipo industrial, debe permitir la aplicación de un polímero floculante que acelere la separación del lodo en un solo proceso. Debe permitir canalizar y retornar las aguas a la laguna y verter directamente en una línea de producción los lodos al medio de transporte. Garantizar hasta 40 metros cúbicos de sedimentos por hora de producción. Con volumen máximo de 12,000 galones por hora. Ficha técnica de los equipos a utilizar. |  |  |  |
| Descripción de equipos para la disposición de lodos. Ficha técnica de los equipos a utilizar. |  |  |  |
| Descripción y documentación del mecanismo para retornar las aguas extraídas a la Laguna de Oxidación desde la deshidratadora. |  |  |  |
| Se aprobara por parte del IDAAN la ubicación donde serán dispuestos los lodos deshidratados extraídos. |  |  |  |
| Debe indicar el mecanismo de tratamiento de lodos para reducir microorganismos patógenos existentes. Ficha técnica del producto a utilizar. |  |  |  |
| Debe adecuarse en área asignada para la realización del proceso operativo. |  |  |  |
| Debe proveer su propio suministro eléctrico. |  |  |  |
| Los lodos extraídos deben ser manejados y tratados para reducir el contenido de materia orgánica y humedad. |  |  |  |
| Debe proveer su propia iluminación para trabajo de noche. Debe presentar cronograma de tiempo y plan de trabajo. Debe presentar comprobante de inspección de campo emitida por Idaan. |  |  |  |
|  | Sub– total |  |
|  | ITBM (7%) |  |
|  | Total B/. |  |

Adjudicación: GLOBAL

Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses una vez entregada la Orden de Compra

Garantía: Durante la realización del servicio, no se permite el derrame de lixiviados al momento de transporte de lodos en la carretera.

Forma de pago: 25% mensual del costo total, contra entrega de Informe de

Avance de Obras los tres primeros meses y Recibido Conforme para el último pago.

La propuesta económica será recibida en un sobre cerrado, en el Departamento de Compra de la Institución, el día y a la hora que señala el aviso de convocatoria.

De ser beneficiado con la adjudicación, deberá entregar en el Departamento de Compra, en un plazo no mayor de tres días hábiles, la siguiente documentación:

- Fianza de Cumplimiento por el 10% del valor de la oferta

- Certificado  de Paz y Salvo del IDAAN.

- Certificado de Paz y Salvo de la Caja de Seguro Social.

- Certificado de Paz y Salvo emitido por la Dirección General de Ingresos.

- Copia del Certificado de Registro Público.

- Copia del aviso de operación

- Copia de la cédula vigente del representante legal.

- Declaración Jurada de Medida de Retorsión.

- Declaración Jurada que certifique que la empresa no se encuentra en las situaciones comprendidas en el Articulo 19 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de Junio de 2006.

- Declaración Jurada que certifique que las piezas o repuestos suministrados o confeccionados cumplen con lo solicitado por el IDAAN.

- Carta de Garantía de los Bienes Suministrados.

- Certificado de Existencia del Proponente.