AVISO DE CONVOCATORIA

INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTAS

Que mediante Decreto No. 24-2018-DNMySC de fecha 16 de abril de 2018, publicado en la Gaceta Oficial No.28520-B, de fecha 8 de mayo de 2018, se reglamenta el Artículo 330 de la Ley No. 72 del 13 de noviembre de 2017, que dicta el Prepuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2018, para exceptuar al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, de la aplicación de la Ley 22 del 2006, sobre contratación pública para la adquisición de insumos, mantenimientos y repuestos necesarios para mantener el servicio público. Siempre y cuando el monto de la contratación sea inferior a la suma de setecientos cincuenta mil balboas (B/.750,000.00).

1.- ANTECEDENTES, OBJETIVO GENERAL DE LA ADQUISICIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ANTECEDENTES:

Las redes de distribución de Agua Potable que le suministran este fluido a un alto porcentaje de comunidades y poblaciones a nivel nacional se han afectado con el paso del tiempo. Estas líneas datan desde hace muchos años por lo que las mismas están expuestas a fallas ya sea por su periodo de vida o por causas externas tales como fenómenos relacionados con la naturaleza.

OBJETIVOS:

Estar preparados con accesorios de reparaciones de fugas para solucionar problemas en las líneas de distribución de agua potable cuando se dé el evento, para tratar de afectar el menor tiempo posible a la población.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Para las Reparaciones de Fugas en las Líneas de Distribución de Agua Potable a nivel nacional, se requiere con carácter prioritario la compra de accesorios de para reparar las tuberías de PVC a fin de seguir brindando el servicio de suministro de agua potable en cada región y cada sub región y que la misma no se vea por tanto tiempo afectada por una fuga generada. Para tales efectos se requiere adquirir los siguientes accesorios de reparación de fugas:

| RENGLÓN | CANTIDAD (C/U) | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | UNION UNIVERSAL ‘L’ (315-335) DN300/12” |
| 2 | 100 | UNION UNIVERSAL ‘L’ (264-284) DN250/10” |
| 3 | 100 | UNION UNIVERSAL ‘L’ (208-225) DN200/8” |
| 4 | 100 | UNION UNIVERSAL ‘L’ (153-175) DN150/6” |
| 5 | 100 | UNION UNIVERSAL ‘L’ (108-130) DN100/4” |
| 6 | 70 | ABRAZADERA DE REPARACION RS-2 ACERO INOXIDABLE RANGO 210-230 X 250 MM DE LONGITUD |
| 7 | 70 | ABRAZADERA DE REPARACION RS-2 ACERO INOXIDABLE RANGO 168-190 X 250 MM DE LONGITUD |
| 8 | 70 | ABRAZADERA DE REPARACION RS-2 ACERO INOXIDABLE RANGO 108-128 X 200 MM DE LONGITUD |
|  |  | FORMA DE PAGO: AL CRÉDITO |
|  |  | ADJUDICACIÓN: GLOBAL |
|  |  | TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS |
|  |  | LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN CENTRAL |
|  |  | GARANTÍA: UN (1) AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN |

La propuesta económica será recibida en un sobre cerrado, en el Departamento de Compra de la Institución, el día y a la hora que señala el aviso de convocatoria.

De ser beneficiado con la adjudicación, deberá entregar en el Departamento de Compra, en un plazo no mayor de tres días hábiles, la siguiente documentación:

- Fianza de Cumplimiento por el 10% del valor de la oferta

- Certificado  de Paz y Salvo del IDAAN.

- Certificado de Paz y Salvo de la Caja de Seguro Social.

- Certificado de Paz y Salvo emitido por la Dirección General de Ingresos.

- Copia del aviso de operación

- Copia de la cédula vigente del representante legal.

- Declaración Jurada de Medida de Retorsión.

- Declaración Jurada que certifique que la empresa no se encuentra en las situaciones comprendidas en el Articulo 19 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de Junio de 2006.

- Declaración Jurada que certifique que las piezas o repuestos suministrados o confeccionados cumplen con lo solicitado por el IDAAN.

- Carta de Garantía de los Bienes Suministrados.

- Certificado de Existencia del Proponente.

ESPECIFICACIONES DE LOS ACCESORIOS A ADQUIRIR

Las uniones deben cumplir con las siguientes características:

a) Cuerpo del anillo estándar, de 6” de largo, de fundición Dúctil o Nodular de alta calidad, con recubrimiento epóxico de 200 Micras.

b) Deben permitir la unión de tuberías de H.F (Hierro Fundido), H.D (Hierro Dúctil), PVC (poli cloruro de vinilo), AC (Asbesto Cemento) y PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio)

c) Tornillos de Acero Galvanizado con resistencia de rotura de igual o mayor a 800 N/mm2.

d) Glándula o Junta EPDM de alta calidad Norma ISO 4633 o equivalente.

e) La unión debe permitir desalineaciones de más o menos 6”, por lo que el anillo no deberá hacer contacto con la brida.

f) Bridas en HD PN 10/16 Bares

g) Presiones de trabajo en 16 bar

Las abrazaderas deben cumplir con las siguientes características:

a) Cuerpo: Abrazaderas de reparación de acero; calidad AISI304-A2.

b) Usos: en tuberías de hierro fundido, hierro dúctil, acero, PVC, PE-HD y fibrocemento.

c) Rango de temperatura de -30°C a +50°C.

d) Pernos, tuercas y arandelas: Acero inoxidable A2, las tuercas están galvanizadas electrolíticamente para evitar el gripado.

e) Glándula o Junta EPDM de alta calidad Norma ISO 4633 o equivalente.

f) Rango de 7-11 mm dependiendo del diámetro.

g) Presiones de trabajo PN 10/16 bar

(Calidad A2:(AISI 304) aceros auténticos que logran satisfacer numerosas necesidades, utilizados principalmente en los sectores químico y alimentario. No resistente a los cloruros, por lo tanto no se puede utilizar en entornos marinos)