AVISO DE CONVOCATORIA

INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTAS

Que mediante la Ley 67de 13 de diciembre de 2018, por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2019, en el Título VIII, Capítulo V, Artículo 344, establece que las empresas Metro Panamá, S.A. y sus subsidiarias, el Instituto de Acueducto y Alcantarillados Nacionales, las Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., estarán exceptuados de la aplicación de la Ley 22 de 2006, sobre contrataciones públicas, para adquisición de servicios, insumos, mantenimientos, equipos y repuestos necesarios para mantener el servicio público, siempre que el monto de la contratación sea inferior a la suma de un millón de balboas (B/1,000,000.00). Para acogerse a lo dispuesto en dicho artículo, la Junta Directiva de cada una de las instituciones y empresas públicas deberá emitir una lista con los servicios, insumos, mantenimientos, equipos y repuestos y adoptar una lista con los servicios, insumos, mantenimientos, equipos y repuestos y adoptar un reglamento especial de contrataciones el cual será aprobado por la Contraloría General de la República.

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales IDAAN, se encarga de administrar, operar y mantenerlos sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamientos de agua residuales a Nivel Nacional.

La Unida de Salud, Seguridad e Higiene Laboral es el responsable  del programa de las compras de implementos de seguridad industrial y la distribución del mismo con el objetivo de preservar sus condiciones de salud y seguridad, de forma que se minimice su exposición a peligros y riesgos que pueden provocar accidentes de trabajo y / o enfermedades laborales y que es la Institución quien debe garantizar la protección de los trabajadores respecto, ya que  el equipo de protección de  los pies es importante para los servidores públicos, especificando que sean dieléctricas para cumplir con la dotación hacia  los electricistas.

La altura de la bota por el cual es unos de los puntos importantes para que la bota dieléctrica cumpla lo establecido (solicitamos 7” de altura) sobre las tallas tienen de 6 hasta 14 y nuestra población necesita de 5 hasta 15.

La bota debe ser  cocida, por el tipo de trabajo que realizan el personal (cuadrillas y operadores de plantas) que muchas veces por la concentración de los químicos se deterioran más  y el estado del suelo se esfuerza más la suela y la plantilla.

Por las funciones que realizan el personal de campo masculino en ciertas ocasiones tenemos que dotarlos por el deterioro (cada seis meses) en su momento  y tenerles en existencia  (bota dañada bota repuesta)

Ante todo lo expuesto, necesitamos la adquisición  de las botas de cuero dieléctrica para cumplir con la necesidad del personal a Nivel Nacional

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO

Para el Suministro de  3,000 botas de cuero dieléctrica para el personal de campo masculino a Nivel Nacional.

| Descripción | Cant. | Precio Unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Para la compra de de 3,000 botas de cuero dieléctrica masculino a Nivel Nacional. |  |  |  |
|  | Sub – total |  |
|  | ITBM 7% |  |
|  | Total B/. |  |

# Especificaciones para la compra de 3,000 PARES DE BOTAS DE CUERO PARA HOMBRE

# Altura del calzado:

Bota de cuero, con sistema de cierre de cordones, de 7” de altura desde la base del tacón ó piso hasta el borde superior del talón.

- La bota tiene que ser dieléctrica resistente a aceite y al agua (60minutos).

- La bota estará disponible en los tamaños del 5 al 15

- Color: El calzado debe ser de color negro o chocolate

- Presentar una muestra

- La bota debe estar cocida

- Lengüeta: Tipo fuelle acolchonada.

- Forro Interno: de material Cambrelle, respirable y resistente a la abrasión.

- Tobillo: Protección del tobillo, talón y la suela trasera del pie, compuesto de espuma de látex, recubierta de piel compact.

- Plantilla: No metálica, de máxima seguridad, resistente a la perforación, moldeada para soportar en arco del pie, gran poder absolvente

- Puntera de Seguridad: Compact no metálica, plástico resistente al impacto.

Cumplir con la norma UNE EN ISO 20345.

La norma EN ISO 20345 define las exigencias de base relativas al calzado de seguridad así como a exigencias adicionales.

Que sea resistente hasta 200 joulesen cumplimiento con ASTM.

- Suela: Suela de caucho-nitrilo, antideslizante, y de absorción de energía en el talón, de alta  resistencia al calor, de alta tracción y resistente en caucho.

- Horma: Ancha.

- Ojetes: No metálicos.

- Altura: de 7” de alto.

- Presentar un par de botas de muestra, de las cuales una las botas debe estar abierta  a lo largo, para ver de manera completa el interior de la bota.

- TIEMPO DE ENTREGA: 30 días calendario. (No hay prorroga)

- FORMA DE PAGO: Al Crédito

- GARANTÍA: 12 Meses.

La  propuesta económica será recibida en un sobre cerrado, en el Departamento de Compra de la Institución, el día y a la hora que señala el aviso de convocatoria.

OBSERVACIÓN: La propuesta económica debe venir acompañada de los siguientes documentos:

- Copia del Certificado de Registro Público o fotocopia de cedula vigente si es persona natural.

- Copia Aviso de Operación, consonó con el bien que se está solicitando.

- Certificado de Proponente de Panamá Compra.

- Una vez adjudicado el Acto, las Botas a entregar, deberán ser exactamente iguales a las muestras presentadas con la propuesta, de no serlo serán rechazados y se aplicara  la fianza de cumplimiento.

De ser beneficiado con la adjudicación, deberá entregar en el Departamento de Compra, en un plazo no mayor de tres días hábiles, la siguiente documentación:

- Fianza de Cumplimiento por el 10% del valor de la oferta.

- Original del Certificado de Registro Público.

- Copia Aviso de Operación

- Certificado  de Paz y Salvo del IDAAN.

- Certificado de Paz y Salvo de la Caja de Seguro Social.

- Certificado de Paz y Salvo emitido por la Dirección General de Ingresos.

- Copia de la cédula vigente del representante legal.

- Declaración Jurada de Medida de Retorsión.

- Declaración Jurada que certifique que la empresa no se encuentra en las situaciones comprendidas en el Articulo 19 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de Junio de 2006.

- Declaración Jurada que certifique que las piezas o repuestos suministrados o confeccionados cumplen con lo solicitado por el IDAAN.

- Carta de Garantía de los Bienes Suministrados.

- Certificado de Proponente de Panamá Compra.